## Slide 1
Водосточная система

## Slide 2
  Водосточная система – неотъемлемая часть современного дома
  Функции водосточной системы :
  Организованный отвод и сток выпавших осадков, талых вод
  с поверхности крыш строений в общую ливневую канализационную систему
Функции водосточной системы

## Slide 3
Защита от влаги фундамента, цоколя и отделки фасада,
тем самым увеличивая срок службы дома
Предотвращение ухудшения теплоизоляционных характеристик материалов
Функции водосточной системы

## Slide 4
Функции водосточной системы
Защита от преждевременного разрушения стен (Влажные стены быстрее разрушаются)
Защита от грибка и плесени (На влажных стенах появляется грибок и плесень)

## Slide 5
Предотвращение комплекса неудобств, связанных с переувлажнением, заболачиванием прилегающей территории
Функции водосточной системы

## Slide 6
Водосток – функционально и красиво
Завершенность и эстетическая привлекательность здания

## Slide 7
Нагрузки и воздействия на водосток
Атмосферные осадки : дождь, снег, лед
Ветровая нагрузка
Солнечная радиация
Резкие перепады температур
Вывод:
Для производства водостока необходим материал, который имеет стойкость ко всем
видам воздействий, сохраняя функциональность и эстетичный внешний вид системы!

## Slide 8
Выбор материала
Суровые климатические условия большинства регионов России предъявляют к водосточным
системам повышенные требования:
Механическая прочность конструкции, позволяющая выдержать пиковые нагрузки
Стойкость материала к жаре и холоду
Стойкость к резким перепадам температур
Увеличенная пропускная способность
Высокая устойчивость покрытия к UV излучению
Популярность кровельных и фасадных материалов из стали с полимерным покрытием требует:
Обеспечить срок службы, сравнимый со сроком
Службы кровельных материалов Премиум класса
Обеспечить возможность выбора цвета, идеально подходящего под кровлю и фасад

## Slide 9
  Водосточная система из оцинкованной стали с
  двусторонним покрытием на основе полиуретана
Повышенная стойкость к коррозии за счет слоя цинка и покрытия, нанесенного с двух сторон
Высокая стойкость к истиранию и появлению царапин за счет гранул полиамида, армирующих полиуретан
Диапазон рабочих температур от -60°С до +120 °С
Отличная стойкость к выцветанию UV4 и коррозии RC5
Оптимальное соотношение твердости и эластичности покрытия, необходимых для производства и эксплуатации водостока
Для обеспечения достаточной прочности системы используется сталь толщиной от 0,6мм до 1мм
Вывод: Система из двустороннего полиуретанового покрытия и толщине стальной основы более 0,6мм оптимально подходит для эксплуатации на территории России!
Выбор материала

## Slide 10
Водосток из оцинковки
Неэстетичный, несовременный внешний вид
Низкий уровень защиты от коррозии
Недостаточная прочность из-за использования
тонкого металла для производства водостоков
Низкая цена
Сталь с односторонним покрытием
Невысокая защищенность от коррозии
Внутренняя, она же рабочая поверхность желобов
и труб не имеет защиты – полимерного покрытия
Гофрированные колена – скопление мусора и грязи
Полиэстер имеет невысокую механическую
стойкость и УФ-стабильность
Низкая цена
Выбор материала

## Slide 11
Пластик vs Сталь
Низкая стойкость к УФ, неравномерное выгорание
Высокий коэффициент температурного расширения
Большое количество резиновых уплотнителей,
которые со временем теряют эластичность
Пластиковые крюки выдерживают меньшую
нагрузку в сравнении с металлическими
Плюсы пластика
Не подвержен коррозии
Не видно царапин, не остается вмятин
Проще перевозить, монтировать
Вывод: Пластиковый водосток удобен в монтаже, перевозке и хранении, но по потребительским свойствам, для российского климата, уступает стали с двухсторонним полиуретановым покрытием!
Выбор материала

## Slide 12
Защитное металлические покрытие
Не выцветает, не темнеет в отличие от цинка
Естественный металлический блеск и необычный узор кристаллизации
Отличная защита от коррозии за счет
наличия алюминия в защитном покрытии
(образование стабильной оксидной пленки)
Органическое покрытие Easyfilm,
защищающее изделие во время транспортировки, хранения и монтажа
По цене незначительно выше водостока из цинка при значительной разнице в качестве
Grand Line – единственная компания в России, производящая водосточную систему из стали с покрытием Aluzinc®

## Slide 13
На сохранность внешнего вида - 10 лет
Отслоение и растрескивание покрытия на лицевой стороне изделия;
Неравномерное сильное изменение цвета, четко видимое и
визуально выделяющееся с расстояния не менее 15 м
Пятна ржавчины
На технические характеристики - 25 лет
Коррозия не образует сквозные отверстия на первичной поверхности
изделия в результате окисления его металлической основы;
Письменная гарантия

## Slide 14
Зависимость объема стока от соотношения размеров желоба и диаметра водосточной трубы:
Условный тип водостока (по ширине желоба) | Глубина желоба, мм | Диаметр трубы, мм | Поток воды, л/сек | Площадь кровли, м2
Микро (112 мм) | 52 | 50 | 0,5 | 24
Стандарт (125 мм) | 75 | 68 | 2,1 | 99
 |  | 82 | 2,2 | 102
Мега (170 мм) | 73 | 110 | 2,8 | 136
Супер (200 мм) | 133 | 110 | 5,9 | 282
 |  | 160 | 6,6 | 318
Выбор размера желоб/труба
Выводы:
  Пропускная способность зависит от правильного подбора параметров:
глубина и ширина желоба, диаметр трубы
Система 125/90 является оптимальной для коттеджного строительства
  Системы большей размерности будут неоправданно дороги, т.к. пропускная способность не используется в полной мере

## Slide 15
Увеличенная глубина желоба
  Желоб водостока Grand Line® имеет увеличенную глубину по сравнению с системами большинства европейских и отечественных производителей
  Это позволяет:
  Значительно увеличить пропускную способность водосточной системы
  Уменьшить вероятность перелива влаги через желоб при пиковых нагрузках на систему, а значит улучшить функциональность системы
  Желоб Grand Line®
  Желоб другого производителя

## Slide 16
1. полукруглый желоб, диаметр, 3 м
2. крюк, диаметр, 70 (210, 300 мм)
3. заглушка желоба
4. угол желоба, 135° ,90°
(а-внутренний, б-внешний)
5. соединитель желоба
6. воронка желоба
7. колено трубы, 60°
8. круглая труба соединительная, 1 м
9. кронштейн трубы
( а - на дерево, б - на кирпич)
10. круглая труба, 3 м
11. колено стока
Цвета водосточной системы 125x90
Цвета водосточной системы 150x100
Системы 125/90 и 150/100
Новинки 2014
RAL 9005
RR 11

## Slide 17
Крюк длинный полоса
Преимущества:
Производится из горячеоцинкованной стали толщиной 4 мм
с последующим нанесением полимерного покрытия;
9 стадий предварительной обработки перед нанесением полимерного покрытия;
Отсутствие пластинчатых фиксаторов - их место занимают технологические гибы, что позволяет зафиксировать желоб в крюке без дополнительных операций
Ребро жесткости на сгибе увеличивает прочность крюка

## Slide 18: Крюк длинный – Крюк короткий
  Более прочное крепление на обрешетке
  Вход воздуха под крюком
  Использование вентилируемого софита – не обязательно
  Установка на лобовую доску
  с меньшей прочностью
  Вход воздуха в пространство под
  материалом через карнизный свес
  Вентилируемый софит обязателен
  Вывод:
  Использование длинного крюка представляется более надежным и эффективным
  Водосточную систему оптимально установить в процессе монтажа кровельного материала. Это и более функционально, и более экономично.
Длинный
Короткий

## Slide 19
  Соединитель желоба с кольцом
  Максимально надежное фиксирование на желобе, толщина элемента – 0.9мм
  Обеспечивает герметичность стыка
  Возможность многократно смыкать-размыкать замок.

## Slide 20
Заглушка желоба
Устанавливается на торцах желоба.
Преимущества:
Заглушка является универсальной - ее можно использовать как с правого, так и с левого края желоба
Обеспечивает надежную фиксацию к желобу и герметичность места фиксации
Конструкция заглушки такова , что не требует использования резиновой прокладки, которая теряет эластичность и со временем начинает протекать
Может быть дополнительно зафиксирована герметиком или заклепками
Изготавливается из стали толщиной 0,6мм

## Slide 21
Полукруглый желоб, 3 м
Предназначен для сбора дождевой воды с кровли.
Желоб фиксируется на крюках, установленных с промежутком 600-900мм и обеспечивающих уклон 5 мм на погонный метр.
Крюк длинный и Крюк длинный полоса
Служит для подвеса желоба, устанавливается до монтажа кровельного материала. Выполнен из оцинкованной стали с полиуретановым покрытием Granite® HDX. Облегчает монтаж водосточной системы за счет расположения фиксатора с внешней стороны крюка, что позволяет устанавливать желоб и после монтажа кровельного материала.
Крюк короткий
Служит для подвеса желоба на лобовую доску.
Устанавливается как до, так и после монтажа кровельного материала. Выполнен из оцинкованной стали (толщина 1мм)
с полиуретановым покрытием.
Элементы систем 125/90 и 150/100

## Slide 22
Круглая труба, 3 м, 1м
Организует вертикальный сток дождевой воды. Внешний фальцевый шов обеспечивает ровную внутреннюю поверхность трубы, что препятствует замусориванию и заторам.
L 1 м используется как соединительный элемент водосточной системы между коленами трубы и как дополнительный
элемент водосточной трубы в случае, если в системе нерационально применение трубы L 3 м. Обжата с двух сторон, что позволяет использование трубы по 0,5 метра.
Колено трубы, 60
Предназначено для изменения направления стока по трубе. Не имеет поперечных швов, складок и гофр, снижающих надежность и долговечность. Обеспечивает плотное соединение и легкий монтаж.
Колено стока, 60°
Обеспечивает водоотвод от фасада, в т.ч. в систему ливневой канализации. Гладкое формование препятствует скоплению
мусора и обеспечивает долговечность.
Обжим на кромке колена позволяет практически исключить попадание брызг на цоколь и отмостку здания.
Элементы систем 125/90 и 150/100

## Slide 23
Угол желоба, внутренний и внешний, 90°
Используются для изменения направления потока воды, монтируются на внешних и внутренних углах кровли. Выполнены бесшовным способом (глубокой вытяжкой металла), что обеспечивает жесткость, эстетичность, герметичность и отличную
гидродинамику.
Кронштейн трубы (на дерево)
Предназначен для фиксации трубы на стены с помощью саморезов.
Кронштейн трубы (на камень)
Предназначен для фиксации на кирпичную, бетонную или каменную стену, а также вентфасадов.
Поставляется в комплекте с метизом (L 160 мм)
и пластиковым дюбелем.
Элементы систем 125/90 и 150/100

## Slide 24
Угол желоба, внутренний и внешний, 135°
Используются для изменения направления потока воды, монтируются на внешних и внутренних углах кровли в условиях, когда угол на 90° неприменим: сложная кровля, эркеры и т.п.
Соединитель желоба
Резиновый уплотнитель обеспечивает герметичное соединение желобов или желоба с углами, компенсирует температурное расширение.
Тройник трубы
Предназначен для соединения двух водосточных труб в одну при сборе воды в одну трубу с нескольких скатов.
Элементы систем 125/90 и 150/100

## Slide 25
Заглушка желоба
Устанавливается на торцах желоба. Конструкция обеспечивает постоянную фиксацию, герметичность и жесткость желоба. Может быть дополнительно зафиксирована герметиком или заклепками. Заглушка является универсальной - ее можно использовать
как с правого, так и с левого края желоба.
Воронка желоба
Переходный элемент, организующий
слив воды из желоба в водосточную трубу.
Воронка водосборная
Предназначена для сбора воды в том случае, когда сток не организован посредством желоба, а осуществляется точечно, например, на фальцевой кровле с упорами для стока или по ендовам (сложные формы крыш).
Элементы систем 125/90 и 150/100

## Slide 26
Выбор системы 150/100
Водосбор необходимо осуществлять с площади более 120 м²
Длина здания по карнизу превышает 20 м
Объекты ПГС и крупного коттеджного строительства
Общая экономия на водосточной системе в связи с менее частой установкой труб и воронок- 1 шт. на 15 м.п.
Водосточная система размерности 150/100
менее подвержена скоплению мусора и заторам
Больше вариантов для выбора места установки водосборного стояка
Когда?
Почему?

## Slide 27
  Водосточная система Grand Line ® производится на собственном уникальном импортном оборудовании по ведущим европейским технологиям и соответствует Евронормам DIN EN 612-2005, DIN EN 1462-1997
Производство водостока

## Slide 28
Спасибо за внимание!